## Slide 1: TCTI-V2CSM1-16
Toestandsdiagrammen State Transition Diagrams STDs

## Slide 2: Klassendiagram
Statisch model.
Beschrijft wat voor berichten een object binnen kan krijgen.
Beschrijft welke berichten een object kan versturen.
Niet wordt beschreven hoe een object op een binnenkomend bericht reageert.

## Slide 3: Toestandsdiagram
Dynamisch model.
Beschrijft hoe een object op een binnenkomend bericht reageert.
Een object kan in verschillende toestanden verkeren. Hoe het object reageert hangt af van de toestand waarin het object zich bevindt.

## Slide 4: Toestandsdiagram
Doel: werking van een object te beschrijven.
Events: “berichten” er op wachten – op binnenkomende functiecalls (eigenlijk wachten op waitables die (flag, timer, channel) die geactiveerd zijn door binnenkomende functieaanroepen - dat maken we in een volgende les expliciet) versturen – via een functie-call (die waitables activeren)
Actions: statements in computertaal.
  In het bijzonder: functieaanroepen bij ander object. (als die een waitable activeren, is dat het versturen van een bericht)

## Slide 5: Communicatie tussen klassen
Klassen communiceren met elkaar door het aanroepen van elkaars publieke functies
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 6: Communicatie tussen klassen
Vb: in STD van Noodrem:
arNoodremListeners[i] -> meldNoodrem(noodremID)
Klassen communiceren met elkaar door het aanroepen van elkaars publieke functies
Die aanroepen zijn altijd acties in het STD
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 7: Communicatie tussen klassen, verzenden van berichten
Vb: in BlackBoxTracking:
filesystem.appendLog (“noodrem getrokken”)
Vb: in NoodstopMaken:
displayFrontEnd. ShowNoodstopDoorObstakel()
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 8: Communicatie tussen klassen, het snel uitlezen van andere objecten
Vb: in VerkoopControl:
[articlePrices.isSoldOut()] (in dit geval in een guard dus)
Ander voorbeeld in VerkoopControl:
price = articlePrices.getPrice(artNr)
(in dit geval als een actie dus)
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 9: Synchronisatiemechanismen in het STD
Wachten op een event is wachten op een waitable:
  Op een flag (“Let op!”): flagButtonPressed
  Op een channel (een FIFO queue): int newTemperature = temperaturePool.read()
  Op een timer : logTimer of: after(5s)
  Events in het std (langs de pijlen etc) zien er dus altijd uit als een van bovenstaande 3 vormen.
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 10: Synchronisatiemechanismen in het STD
Maar wait a minute – er komen toch functieaanroepen binnen, en geen events?
En je wilt toch asynchrone communicatie – dat de ene taak na het afgeven van een bericht kan doorgaan zonder op de afhandeling door de andere taak te hoeven wachten?
Oplossing: Handel binnenkomende functiecalls af in de taak van de aanroeper. Communiceer met de eigen taak via de synchronisatiemechanismen.
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 11: Interface
Hoe:
De publieke functies van de klasse zetten we in een apart compartiment van de STD
  1. Functies die “even snel” een waarde opvragen: Die functies implementeer je door een pool waarde te retourneren. Voorbeeld: float getTemperature() {return temperaturePool.read();} Notatie in de STD interface (in “EAB-stijl”):
getTemperature/return temperaturePool.read() Zo’n object moet dan dus een temperaturePool object hebben, welke je als volgt kunt aanmaken: pool<int> temperaturePool; (maar dat vind je verder niet terug in de STD, ook niet in de interface)
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 12: Interface
Hoe:
De publieke functies van de klasse zetten we in een apart compartiment van de STD
  2. Overige functies zonder argument: Die functies implementeer je door een flag te setten. Voorbeeld: void zetAan(){flagAan.set()} Notatie in de STD interface (in “EAB-stijl”):
zetAan/flagAan.set() Zo’n object moet dan dus een flagAan object hebben, welke je je als volgt kunt maken: flag flagAan; (maar dat vind je verder niet terug in de STD, ook niet in de interface)
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 13: Interface
Hoe:
De publieke functies van de klasse zetten we in een apart compartiment van de STD
  2. Overige functies met argument: Die functies implementeer je door een flag te setten in combinatie met een pool, OF een channel te vullen dus buttonPressed(buttonID)/buttonIdPool.write(buttonID);buttonFlag.set() of buttonPressed(buttonID)/buttonChannel.write(buttonID)
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 14: Dat was de interface sectie van het STD. Binnen het STD zelf wachten we op de waitables die door de andere taak zijn geset in de interface functies.
Wachten op een event is wachten op een waitable:
  Op een flag (“Let op!”): flagButtonPressed / display.showMessage(“button has been pressed!”)
  Op een channel (een FIFO queue): int newTemperature = temperaturePool.read() [newTemperature >100] / display.showMessage(“cooking!”)
  Op een timer : logTimer / display.showMessage(“no time left!”) of: after(5s) / display.showMessage(“no time left!”)
  Events in het std (langs de pijlen etc) zien er dus altijd uit als een van bovenstaande 3 vormen.
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 15: Opdracht: maak een STD-interface voor deze Boordcomputer
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 16: Het ontwerp van de STD interface van InstelControl -> gebruik het Klassediagram
Notes: Nu hoeven we display.show(frequency) en timer.set(1 min) slecht een keer te noteren.

## Slide 17: Klassendiagram

## Slide 18: Resultaat
Het binnenkomende bericht buttonPressed wordt asynchroon verwerkt.
Er wordt een synchronisatiemechanisme namelijk channel gebruikt.
Notes: Als er op de plusknop wordt gedrukt dan wordt frequentie met één verhoogd.
Plusknop stuurt bericht: buttonPressed(plusknop).
Na 1 minuut wordt frequentie gelogd.

## Slide 19: Elementen van een STD.
Toestanden
Events
Actions
Guard.

## Slide 20: Onderdelen van een State Transition Diagram
Event Action Block (EAB)
Notes: History State: zie Gomaa blz 116. Zonder * rechtsboven de H met circel betekent shallow history: returns/reenters top-level state. Met * is deep history: returns/reenters deepest nested state.
EAB: Event Action Block
Entry: atomic: can not be interrupted.
Do: non-atomic: can be interrupted.
Ook mag: merge node – mits: alleen een action op uitgaande pijl (waarom?)
T.a.v. decision node: voor uitgaande pijlen: guard 1 = [a], guard 2 = [b]. Mag dat? NB: de toestandsruimte van de uitgaande pijlen is als een taart: de taartpunten mogen niet overlappen, en er Mag geen taartpunt ontbreken. Een mooie manier om dat laatste te waarborgen is altijd [else] gebruiken.
T.a.v. toestand: zelfde vraag. Mag dat?
Een guard bij de transitie uit de start-node, mag dat?
Wat is het verschil tussen een event/action binnen een toestand en een toestand die een transitie naar zichzelf heeft met dezelfde event/action? Yep, bij eerstgenoemde wordt de toestand niet verlaten.
EAB: alles optioneel. Alleen als er een action is, is de / nodig.
Communicatie binnen een STD: ipv flag-event: bool gebruiken.
Een combined state kan ook entry, exit event hebben, en andere events (snel) afhandelen. Het kan geen do() clause hebben, omdat hij het stokje doorgeeft aan de substate achter de entrynode, en een toestandsdiagram verder single-threaded is.

## Slide 21: Toestand
“Wacht op Knop”
Een toestand is iets dat “langere tijd” in beslag neemt.
Het object kan in die tijd actief iets doen, of wachten op een bericht.

## Slide 22: Guard.
“Er is sterke wind”
Een guard is een bewering die waar is of niet.
Het is een voorwaarde voor een transitie.
Het zonnescherm gaat niet omlaag als er een sterke wind is.

## Slide 23: Voorbeeld: InstelControl
Notes: Instelcontrol coördineert de use-case ‘instellen’. Aan de hand van dat voorbeeld worden een aantal begrippen toegelicht.

## Slide 24: Events.
Het systeem wacht op de channel.
Daarnaast is er ook een timer van 1 minuut.
Hoe en wanneer het reageert op die events wordt gemodelleerd in het onderste deel van het STD.
Notes: Voor events kijk naar interface en welke synchronisatie mechanismen worden gebruikt. Vul aan met eventuele timers.

## Slide 25: Actions.
Kijk naar de uitgaande pijlen in object diagram of klassendiagram.
Er zijn ook interne actions zoals starten van een timer of veranderen van de waarde van een variabele.
logTimer.start(60000)
display.show(frequentie)
…
Notes: Voor actions kijk naar uitgaande berichten in objectmodel of operaties in klassendiagram.

## Slide 26: Toestanden.
Hier zie je twee toestanden:
Normaal: er wordt gereageerd op plus- en minknop.
Noodtoestand: er wordt niet gereageerd op die knoppen.
Het object kan zich enige tijd in een toestand bevinden en wacht dan op een event.

## Slide 27: Transitie.
Bij indrukken van de noodknop ga je van normaal naar noodtoestand.
Bij loslaten van de noodknop ga je van noodtoestand naar normaal.
Een transitie duurt in principe geen tijd.
Notes: Alleen als de frequentie lager is dan 100 wordt die met een verhoogd (guard).
Als het bericht buttonPressed(noodKnop) binnenkomt dan vindt er overgang plaats naar andere toestand.

## Slide 28: Begin van STD.

## Slide 29: Plus en minknop events erbij
Notes: Het else pad ontbreekt!

## Slide 30: Timer en logging erbij.
Notes: Het else pad ontbreekt!

## Slide 31: Het Toestandsdiagram van InstelControl ..zoals het moet zijn: codeerbaar, compleet met interface
Notes: Alles is codeerbaar. Geen pseudocode oid hier. Geen namen met spaties etc.

## Slide 32: Liftdeur
Gaat open als …
Gaat na 10 sec vanzelf dicht.
Gaat niet dicht als er iets tussen zit.
Gaat open, als er tijdens het dichtgaan iets tussen komt.

## Slide 33: Opdracht: Teken een STD van liftdeurControl
Hulpvragen en Tips:
Wat zijn events?
Wat zijn acties van het systeem?
Zijn er guards?
Notes: Tip: begin met het beantwoorden van de hulpvragen.
Laat een student zijn oplossing op de ene helft van het bord tekenen (eentje met teveel guards en fouten), en een andere student (met een mooi diagram en met sub-toestanden) op de rechter kant van het bord en bediscussieer de resultaten.

## Slide 34
Opdracht: Ontwerp een STD van SnoepverkoopControl

## Slide 35
Opdracht: Ontwerp een STD van SnoepverkoopControl

## Slide 36
Opdracht: Ontwerp een STD van ArtikelINvoerControl

## Slide 37: Opdracht: Ontwerp een STD van ArtikelINvoerControl
Usecasenaam | Artikelnummer Invoeren
Beshrijving | Wacht op startsignaal voor artikelnummer invoer Toon op Display “type een artikelnummer” Getal=0 (integer) Wacht op een toetsdruk Als het een cijfertoets is: getal=getal*10 + “cijferwaarde van cijfertoets” Toon getal op display, goto 3 Als de “enter” toets is ingedrukt, clear display, verstuur getal naar SnoepVerkoopController, goto 1 Als de “del” toets is ingedrukt, getal = getal / 10, Als getal != 0, Toon getal op display else clear display goto 3 Als de “clear” toets is ingedrukt, clear display, goto 3 Als de “cancel” toets is ingedrukt, verstuur het getal -1 naar de SnoepVerkoopController, goto1
Uitzondering | Als er 10 seconden geen toets is ingetypt, verstuur het getal -1 naar de SnoepVerkoopController, goto1