## Slide 1: Operating Systems
@Bart Bozon

## Slide 2: Content
What is an os?
History
FreeRTOS
CleanRTOS
STD <-> Code

## Slide 3: What is an OS?
Operating systems allocate resources between different applications, deciding when they will receive central processing unit (CPU) time or space in memory.
Operating systems provide an interface that abstracts the details of accessing hardware details (such as physical memory) to make things easier for programmers.
Operating systems provide common services, such as an interface for accessing network and disk devices.
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
“An operating system (OS) is system software that manages computer hardware and software resources, and provides common services for computer programs.”
We will focus on this one, more specially on multitasking
We gaan vooral kijken hoe een controller dingen "tegelijkertijd" kan doen

## Slide 4: History
1969
  AGC (Apollo Guidance Computer)
  used Multi tasking (key aspect of OS’s)
  prevented disaster when 1 sub program was overloaded...
https://www.youtube.com/watch?v=XHN6LV_1dWk
https://www.ibiblio.org/apollo/ForDummies.html#gsc.tab=0

## Slide 5: History
1970
  Unix
  PDP 11 with VT100 terminals
  inherently multitasking
1981
  PC DOS, Bill Gates & Microsoft

## Slide 6: History
1981
  PC DOS, Bill Gates & Microsoft
  CMD still uses similar directives
https://www.youtube.com/watch?v=sTGOJryn9iA

## Slide 7: History
1991
  Linux
  Created by Linus Torvalds, because unix was not freely available...
2008
  Android release (based on a linux kernel)
https://dazeinfo.com/2020/05/05/total-operating-system-market-share-worldwide-by-month-graphfarm/

## Slide 8: History
2003
  FreeRTOS
  Developed for real time embedded systems
  Very small (and relatively simple)
  Supported on:
    ARM (ARM7, ARM9, Cortex-M3, -M4, -M7, -A, -R4), Atmel AVR, AVR32, HCS12, MicroBlaze, Cortus (APS1, APS3, APS3R, APS5, FPF3, FPS6, FPS8), MSP430, PIC, Renesas H8/S, SuperH, RX, x86, 8052, Coldfire, V850, 78K0R, Fujitsu series MB91460, MB96340, Nios II, TMS570, RM4x, Espressif ESP32, RISC-V (e.g. SHAKTI)
Richard Berry

## Slide 9: FREERTOS

## Slide 10: FreeRTOS
Multitasking
https://www.freertos.org/Documentation/01-FreeRTOS-quick-start/01-Beginners-guide/01-RTOS-fundamentals

## Slide 11: FreeRTOS
https://www.freertos.org/Documentation/01-FreeRTOS-quick-start/01-Beginners-guide/01-RTOS-fundamentals
Scheduler (kernel)

## Slide 12: FreeRTOS – let’s practice
Student A
  doet zijn ding (duurt 5 seconden) en wil dan niet gestoord worden voor 15 seconden
Student B
  legt een pen op tafel en wil dan niet gestoord worden voor 20 seconden
Student C
  gaat alleen aan de slag als er een pen op tafel ligt. hij/zij geeft de pen terug aan student B

## Slide 13
The default RTOS scheduling policy (single-core)
By default, FreeRTOS uses a fixed-priority preemptive scheduling policy, with round-robin time-slicing of equal priority tasks.
However, we will program it in the “non-preemptive” way....
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/01-Tasks-and-co-routines/04-Task-scheduling
We gaan het programmeren alsof de taken "samenwerken"...

## Slide 14: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats. Wordt ook een "flag" genoemd.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak mij een “sleutel” heeft gegeven.

## Slide 15: WHY DO WE NEED THIS (APPLICATION)?
JoystickControl
TrilMotorControl
GameEngineControl
DisplayControl
WifiControl
HighScoreDatabaseControl
They need to cooperate!!!!!

## Slide 16: But first
We need to create a task
https://freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/01-Task-creation/01-xTaskCreate

## Slide 17
The function we want to be executed (all the time, continuously)
When we use classes we will see that we do this a little bit different! (we will come back to this)
De functie die we willen laten uitvoeren (de hele tijd, continu).
Wanneer we klassen gebruiken, zullen we zien dat we dit iets anders doen! (hier komen we later op terug)

## Slide 18
The name of the task.
This is actually only useful for debugging… Other than that, the name is not used.
De naam van de taak.
Dit is eigenlijk alleen handig voor debuggen... Voor de rest wordt de naam niet gebruikt.

## Slide 19
HUH????

## Slide 20: Stack / Heap
Local variables (e.g. calling a function)
Recursion?
Dynamic allocation (e.g. making an object with a constructor)

## Slide 21: Stack / Heap

## Slide 22: Stack / Heap
https://www.digikey.es/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-4-memory-management/6d4dfcaa1ff84f57a2098da8e6401d9c?srsltid=AfmBOope5EsT5idaApq4rnFa_UqB-1vpL4cTnhnAxnGjDERClYkeB0ey

## Slide 23: Stack / Heap
https://www.digikey.es/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-4-memory-management/6d4dfcaa1ff84f57a2098da8e6401d9c?srsltid=AfmBOope5EsT5idaApq4rnFa_UqB-1vpL4cTnhnAxnGjDERClYkeB0ey

## Slide 24
Aha!
Now I get it...

## Slide 25
The task could use parameters, right?
This is the place where we pass the parameters
We will come back to it...
Het zou kunnen dat de taak parameters nodig heeft.
Op deze plek kunnen we die "doorsturen".
We komen hier nog op terug.
Het "vertalen" van het ene type naar het andere....
What does the (void *) mean???
Casting!

## Slide 26
The priority of the task...
We will come back to it...
De prioriteit van de taak
We komen hier nog op terug.
The default RTOS scheduling policy (single-core)
By default, FreeRTOS uses a fixed-priority preemptive scheduling policy, with round-robin time-slicing of equal priority tasks.
However, we will program it in the “non-preemptive” way....

## Slide 27
xHandle is the pointer/address of the task...
Pointer????

## Slide 28: Pointers
Value is inside the house
Pointer is the address of the house!

## Slide 29: Pointers
Value is inside the house
Pointer is the address of the house!

## Slide 30: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak mij een “sleutel” heeft gegeven.

## Slide 31: vTaskDelay
Delay a task for a given number of ticks. The actual time that the task remains blocked depends on the tick rate. The constant portTICK_PERIOD_MS can be used to calculate real time from the tick rate - with the resolution of one tick period.
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/02-Task-control/01-vTaskDelay
Hangt van portTICK_PERIOD_MS af hoe lang de "machtsovergave" periode is....

## Slide 32: vTaskDelay
De task print elke keer "Hello..." en geeft dan de macht over voor x ticks
Huh? Wat gebeurt hier?
Let's discuss!

## Slide 33: vTaskDelay
Er wordt een object (logger) aangemaakt van de klasse LogTask, aan de constructor wordt "LOG_TASK" en 500 meegegeven

## Slide 34: vTaskDelay
Er wordt een object (logger) aangemaakt van de klasse LogTask, aan de constructor wordt "LOG_TASK" en 500 meegegeven
Normaal wordt hier de programma flow beschreven, dat gaan we vanaf nu anders doen!!!
WHAT WE WERE USED TO!!!

## Slide 35: vTaskDelay
Er wordt een object (logger) aangemaakt van de klasse LogTask, aan de constructor wordt "LOG_TASK" en 500 meegegeven
In de constructor staat dat er een aantal argumenten meegegeven kunnen worden, wij hebben enkel de eerste 2 meegegeven, de rest neemt hij de standaardwaarden over
In de initializer list wordt tag gekopieerd naar tag, en pdMS_TO_TICKS(periodMs) naar delayTicks
Als eerste taak van de constructor maakt hij een FreeRTOS taak aan.
De taskwrapper voert de run methode van de klasse LogTask uit
En die wordt dus gestart als de taak aangemaakt wordt!

## Slide 36: vTaskDelay
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#vtaskdelay
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen

## Slide 37: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak mij een “sleutel” heeft gegeven.

## Slide 38: xEventGroupCreate
https://freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/12-Event-groups-or-flags/01-xEventGroupCreate

## Slide 39: xEventGroupCreate

## Slide 40: xEventGroupCreate
De taak heeft de macht overgegeven totdat een andere taak bit0 of bit 4 zet... dan pas wordt hij weer wakker

## Slide 41
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#EventGroup
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
xEventGroupCreate

## Slide 42: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak mij een “sleutel” heeft gegeven.

## Slide 43: xQueueReceive
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/06-Queues/09-xQueueReceive

## Slide 44: xQueueReceive
Hij maakt 2 taken, 1 die berichten post, en de andere leest de berichten.

## Slide 45: xQueueReceive
Deze kennen we al...

## Slide 46: xQueueReceive
Hij zet de pointer naar message in de rij

## Slide 47: xQueueReceive
Pas als er een bericht in de rij zit wordt hij weer wakker

## Slide 48
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Queue
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
xQueueReceive

## Slide 49: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak mij een “sleutel” heeft gegeven.

## Slide 50: xSemaphoreTake aka mutex
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/10-Semaphore-and-Mutexes/12-xSemaphoreTake

## Slide 51: Mutex
Deze resource willen de taken benaderen.

## Slide 52: Mutex
Pas als ik de "key" heb kan ik verder...
Hier geef ik de "key" terug...

## Slide 53
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
Mutex
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Mutex

## Slide 54: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak mij een “sleutel” heeft gegeven.

## Slide 55
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
Timer
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Timer

## Slide 56
StateMachine Template
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Template

## Slide 57: CLEANRTOS

## Slide 58: CleanRTOS
CleanRTOS is a “wrapper” around FreeRTOS
Core Philosophy
Encapsulation: All FreeRTOS details (handles, bit masks, tick delays) are hidden.
Safety-first: Deadlocks, misordered locks, and direct ISR misuse are minimized.
RAII and modularity: Resource acquisition and release is automated.
Polymorphism: Different waitable objects (flags, queues, timers) can be treated uniformly.
Deterministic behavior: Optimized for real-time and embedded systems, keeping CPU usage predictable.

## Slide 59: CleanRTOS – flag
Flag is a C++ wrapper around one bit in a FreeRTOS Event Group.
Each Task owns an Event Group; multiple Flag objects map to unique bits in it.
set() wraps xEventGroupSetBits(), signaling another task.clear() wraps xEventGroupClearBits(), re-arming the flag.
Waiting is handled via Waitable, which ultimately uses xEventGroupWaitBits().

## Slide 60: CleanRTOS – mutex
Mutex is a C++ wrapper around a FreeRTOS mutex created with xSemaphoreCreateMutex().
lock() wraps xSemaphoreTake(), repeatedly attempting to take the mutex while yielding.
unlock() wraps xSemaphoreGive(), releasing the mutex.
Each Task maintains a mutex ID stack to enforce a global lock order and prevent deadlocks.
The wrapper adds deadlock detection and ordering guarantees on top of raw FreeRTOS mutexes.

## Slide 61: CleanRTOS – pool
Pool is a C++ wrapper around a shared data object protected by a FreeRTOS mutex.
Internally it uses SimpleMutex, which itself wraps a FreeRTOS mutex/semaphore.
write() and read() serialize access by locking and unlocking that mutex.
The data type T must be copyable, since access is via copy-in / copy-out, not references.
The wrapper hides explicit mutex handling and avoids deadlocks by using only a single internal lock.

## Slide 62: CleanRTOS – Queue
Queue is a C++ wrapper around a FreeRTOS queue created with xQueueCreate().
write() wraps xQueueSend(), optionally blocking if the queue is full.
read() wraps xQueueReceive() and re-sets an event-group bit if more data remains.
The queue is also a Waitable, using a task-owned Event Group bit to signal “queue not empty”.
This combines FreeRTOS queues (data transport) with event groups (waiting/multiplexing) for inter-task communication.

## Slide 63: CleanRTOS – Timer
Timer is a C++ wrapper around an ESP32 hardware microsecond timer (esp_timer).
It is also a Waitable, using a task-owned Event Group bit to signal when the timer fires.
start() and start_periodic() wrap esp_timer_start_once() and esp_timer_start_periodic().
sleep_us() combines starting the timer with waiting on the Event Group bit, providing a blocking delay.
The timer callback sets the Event Group bit (pTask->setEventBits()), letting the owning task resume.

## Slide 64: STD CODE

## Slide 65
TODO ....