## Slide 1: Operating Systems
@Bart Bozon

## Slide 2: Content
What is an os?
History
FreeRTOS
STD <-> Code
Presentatie is in het Engels.
Uitleg is in groene ballonetjes in het Nederlands...

## Slide 3: What is an OS?
Operating systems allocate resources between different applications, deciding when they will receive central processing unit (CPU) time or space in memory.
Operating systems provide an interface that abstracts the details of accessing hardware details (such as physical memory) to make things easier for programmers.
Operating systems provide common services, such as an interface for accessing network and disk devices.
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
“An operating system (OS) is system software that manages computer hardware and software resources, and provides common services for computer programs.”
We will focus on this one, more specially on multitasking
We gaan vooral kijken hoe een controller dingen "tegelijkertijd" kan doen

## Slide 4: History
1969
  AGC (Apollo Guidance Computer)
  used Multi tasking (key aspect of OS’s)
  prevented disaster when 1 sub program was overloaded...
https://www.youtube.com/watch?v=XHN6LV_1dWk
https://www.ibiblio.org/apollo/ForDummies.html#gsc.tab=0

## Slide 5: History
1970
  Unix
  PDP 11 with VT100 terminals
  inherently multitasking
1981
  PC DOS, Bill Gates & Microsoft

## Slide 6: History
1981
  PC DOS, Bill Gates & Microsoft
  CMD still uses similar directives
https://www.youtube.com/watch?v=sTGOJryn9iA

## Slide 7: History
1991
  Linux
  Created by Linus Torvalds, because unix was not freely available...
2008
  Android release (based on a linux kernel)
https://dazeinfo.com/2020/05/05/total-operating-system-market-share-worldwide-by-month-graphfarm/

## Slide 8: History
2003
  FreeRTOS
  Developed for real time embedded systems
  Very small (and relatively simple)
  Supported on:
    ARM (ARM7, ARM9, Cortex-M3, -M4, -M7, -A, -R4), Atmel AVR, AVR32, HCS12, MicroBlaze, Cortus (APS1, APS3, APS3R, APS5, FPF3, FPS6, FPS8), MSP430, PIC, Renesas H8/S, SuperH, RX, x86, 8052, Coldfire, V850, 78K0R, Fujitsu series MB91460, MB96340, Nios II, TMS570, RM4x, Espressif ESP32, RISC-V (e.g. SHAKTI)
Richard Berry

## Slide 9: FREERTOS

## Slide 10: FreeRTOS
Multitasking
https://www.freertos.org/Documentation/01-FreeRTOS-quick-start/01-Beginners-guide/01-RTOS-fundamentals

## Slide 11: FreeRTOS
https://www.freertos.org/Documentation/01-FreeRTOS-quick-start/01-Beginners-guide/01-RTOS-fundamentals
Scheduler (kernel)

## Slide 12: FreeRTOS – let’s practice
Student A
  doet zijn ding (duurt 5 seconden) en wil dan niet gestoord worden voor 15 seconden
Student B
  legt een pen op tafel en wil dan niet gestoord worden voor 20 seconden
Student C
  gaat alleen aan de slag als er een pen op tafel ligt. hij/zij geeft de pen terug aan student B

## Slide 13
The default RTOS scheduling policy (single-core)
By default, FreeRTOS uses a fixed-priority preemptive scheduling policy, with round-robin time-slicing of equal priority tasks.
However, we will program it in the “non-preemptive” way....
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/01-Tasks-and-co-routines/04-Task-scheduling
We gaan het programmeren alsof de taken "samenwerken"...

## Slide 14: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats. Wordt ook een "flag" genoemd.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak de sleutel heeft teruggehangen.

## Slide 15: WHY DO WE NEED THIS (APPLICATION)?
JoystickControl
TrilMotorControl
GameEngineControl
DisplayControl
WifiControl
HighScoreDatabaseControl
They need to cooperate!!!!!

## Slide 16: But first
We need to create a task
https://freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/01-Task-creation/01-xTaskCreate

## Slide 17
The function we want to be executed (all the time, continuously)
When we use classes we will see that we do this a little bit different! (we will come back to this)
De functie die we willen laten uitvoeren (de hele tijd, continu).
Wanneer we klassen gebruiken, zullen we zien dat we dit iets anders doen! (hier komen we later op terug)

## Slide 18
The name of the task.
This is actually only useful for debugging… Other than that, the name is not used.
De naam van de taak.
Dit is eigenlijk alleen handig voor debuggen... Voor de rest wordt de naam niet gebruikt.

## Slide 19
HUH????

## Slide 20: Stack / Heap
Local variables (e.g. calling a function)
Recursion?
Dynamic allocation (e.g. making an object with a constructor)

## Slide 21: Stack / Heap

## Slide 22: Stack / Heap
https://www.digikey.es/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-4-memory-management/6d4dfcaa1ff84f57a2098da8e6401d9c?srsltid=AfmBOope5EsT5idaApq4rnFa_UqB-1vpL4cTnhnAxnGjDERClYkeB0ey

## Slide 23: Stack / Heap
https://www.digikey.es/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-4-memory-management/6d4dfcaa1ff84f57a2098da8e6401d9c?srsltid=AfmBOope5EsT5idaApq4rnFa_UqB-1vpL4cTnhnAxnGjDERClYkeB0ey

## Slide 24
Aha!
Now I get it...

## Slide 25
The task could use parameters, right?
This is the place where we pass the parameters
We will come back to it...
Het zou kunnen dat de taak parameters nodig heeft.
Op deze plek kunnen we die "doorsturen".
We komen hier nog op terug.
Het "vertalen" van het ene type naar het andere....
What does the (void *) mean???
Casting!

## Slide 26
The priority of the task...
We will come back to it...
De prioriteit van de taak
We komen hier nog op terug.
The default RTOS scheduling policy (single-core)
By default, FreeRTOS uses a fixed-priority preemptive scheduling policy, with round-robin time-slicing of equal priority tasks.
However, we will program it in the “non-preemptive” way....

## Slide 27
xHandle is the pointer/address of the task...
Pointer????

## Slide 28: Pointers
Value is inside the house
Pointer is the address of the house!

## Slide 29: Pointers
Value is inside the house
Pointer is the address of the house!

## Slide 30
10
#0370
10

## Slide 31
10
#0370
#0372
10

## Slide 32
10
#0370
#0372
20

## Slide 33
10
#0370
#0372
20
a
b
p
#0370
#0374
*p

## Slide 34
30
#0370
#0372
20
a
b
p
#0370
#0374
*p

## Slide 35: By value, by pointer, by reference

## Slide 36: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak de sleutel heeft teruggehangen.

## Slide 37: vTaskDelay
Delay a task for a given number of ticks. The actual time that the task remains blocked depends on the tick rate. The constant portTICK_PERIOD_MS can be used to calculate real time from the tick rate - with the resolution of one tick period.
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/02-Task-control/01-vTaskDelay
Hangt van portTICK_PERIOD_MS af hoe lang de "machtsovergave" periode is....

## Slide 38: vTaskDelay
De task print elke keer "Hello..." en geeft dan de macht over voor x ticks
Huh? Wat gebeurt hier?
Let's discuss!

## Slide 39: vTaskDelay
Er wordt een object (logger) aangemaakt van de klasse LogTask, aan de constructor wordt "LOG_TASK" en 500 meegegeven

## Slide 40: vTaskDelay
Er wordt een object (logger) aangemaakt van de klasse LogTask, aan de constructor wordt "LOG_TASK" en 500 meegegeven
Normaal wordt hier de programma flow beschreven, dat gaan we vanaf nu anders doen!!!
WHAT WE WERE USED TO!!!

## Slide 41: vTaskDelay
Er wordt een object (logger) aangemaakt van de klasse LogTask, aan de constructor wordt "LOG_TASK" en 500 meegegeven
In de constructor staat dat er een aantal argumenten meegegeven kunnen worden, wij hebben enkel de eerste 2 meegegeven, de rest neemt hij de standaardwaarden over
In de initializer list wordt tag gekopieerd naar tag, en pdMS_TO_TICKS(periodMs) naar delayTicks
Als eerste taak van de constructor maakt hij een FreeRTOS taak aan.
De taskwrapper voert de run methode van de klasse LogTask uit
En die wordt dus gestart als de taak aangemaakt wordt!

## Slide 42: vTaskDelay
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#vtaskdelay
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen

## Slide 43: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak de sleutel heeft teruggehangen.

## Slide 44: xEventGroupCreate
https://freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/12-Event-groups-or-flags/01-xEventGroupCreate

## Slide 45: xEventGroupCreate
In dit voorbeeld is in de main de eventGroup aangemaakt...
Dat gaan we later in de klasse zelf doen

## Slide 46: xEventGroupCreate
De taak heeft de macht overgegeven totdat een andere taak bit0 of bit 4 zet... dan pas wordt hij weer wakker

## Slide 47
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#EventGroup
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
xEventGroupCreate

## Slide 48: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak de sleutel heeft teruggehangen.

## Slide 49: xQueueReceive
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/06-Queues/09-xQueueReceive

## Slide 50: xQueueReceive
Hij maakt 2 taken, 1 die berichten post, en de andere leest de berichten.
Hij maakt 1 queue aan.

## Slide 51: xQueueReceive
Deze kennen we al...

## Slide 52: xQueueReceive
Hij zet de reference naar message in de rij

## Slide 53: xQueueReceive
Pas als er een bericht in de rij zit wordt hij weer wakker

## Slide 54
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Queue
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
xQueueReceive

## Slide 55: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak de sleutel heeft teruggehangen.

## Slide 56: xSemaphoreTake aka mutex
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/10-Semaphore-and-Mutexes/12-xSemaphoreTake

## Slide 57: Mutex
Deze resource willen de taken benaderen.

## Slide 58: Mutex
Pas als de key er weer is, pak ik hem voor mezelf, en kan ik verder”
Hier hang ik de "key" terug...

## Slide 59
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
Mutex
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Mutex

## Slide 60: Tasks
Need be small & short
Need to give over the power by:
  Timer (vtaskdelay)
  waiting on eventgroups (xEventGroupWaitBits)
  waiting on queues (xQueueReceive)
  waiting on semaphores/mutex (xSemaphoreTake)
  start after timer (xTimerCreate)*
Val me pas lastig over “x” tijd... tot dan wil ik in ieder geval niets doen.
Val me pas lastig als een andere taak een bitje heeft geset in een of andere geheugenplaats.
Val me pas lastig als een andere taak een bericht in een rij heeft geplaatst.
Start me op als er een timer verstreken is. DIT IS ANDERS DAN VTASKDELAY!
Val me pas lastig als een andere taak de sleutel heeft teruggehangen.

## Slide 61
Disclaimer:
Code is niet volgens code richtlijnen om het compact te houden!
Geen cpp/hpp
Geen Doxygen
Timer
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Timer

## Slide 62
StateMachine Template
Let's try!!!!
See:
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/programma/lesprogramma/programma-OS-STD-Code.md#Template
Ik weet dat de code nog niet helemaal volgens de code richtlijnen is.
Ieder die als eerste een fout vindt: stroopwafel!!
Ik heb er bewust nog een niet gecorrigeerd... (zodat er ieder geval iets te snacken valt...)

## Slide 63: STD CODE

## Slide 64
Use cases
Object model
Class Diagram
Wat moet er gebeuren?
In welke "brokken" (taken) kunnen we dat onverdelen?
Wat moeten ze tegen elkaar zeggen?
Welke klasse(n) hebben we dus nodig?
Met welke synchronisatie mechanisen?
Maar wat gebeurt er dan in de verschillende klassen (taken)?
Hiervoor is nodig:
Use case
Klassediagram
State Transistion Diagram

## Slide 66
<<interface>>
Zijn de publieke functies/members van de klasse MachineControl waarmee andere taken een bericht naar MachineControl sturen...
In die functies worden pas eventbitjes gezet/queue's gevuld, etc..
De eventGroup en dataQueue is dus van deze klasse!

## Slide 67
Zorg altijd dat de teksten van de STD 1-op-1 hetzelfde zijn als je code!!!
Elk blokje in je STD (behalve het <<interface>> blokje) wordt een case van je "switch case".

## Slide 68
In dit geval is in de initializer list deze actie al uitgevoerd.
Het had ook in de body van de constructor gedaan kunnen worden.

## Slide 69
De naam van de state.
De code achter entry/ wordt in de state uitgevoerd.
De state gaat nu wachten tot de bit eventBitBootButton gezet wordt.
Daarna voert hij de actie uit achter de /
En de state verandert.

## Slide 77
Tips
Knoppen zijn typisch gezien boundary objects dus nieuwe Klassen (die een eventBit zetten in een publieke functie van de hoofd/control klasse).
In een state wil je normaal niet weer een statemachine maken. Dus stap 5 is misschien niet 1 state?
Ook al laat het stoplicht dezelfde kleur zien, dan zit hij nog niet per definitie in dezelfde state!!! (ik zou in totaal minimaal 5 states verwachten...)
Kies goede namen voor de states (in ieder geval engels)

## Slide 78
State Transition Diagram
Quality Criteria?

## Slide 79
https://github.com/HU-TI-DEV/TI-S3/blob/main/leerdoelen/portfolio-items/state-transition-diagram.md

## Slide 80
Event Een event is een synchronisatie mechanisme van het OS waar op gewacht wordt. Dat kan bijvoorbeeld zijn:
after() (vTaskDelay)
buttonPressed() (eventBit)
spikeDetected() (eventBit)
temperatureSet() (Queue & eventBit)
Guard Een guard zijn de condities van een if statement die direct wordt uitgevoerd. Dit kan op twee manieren worden toegepast:
Als uitgangen van een decision node.
Als enkele pijl. Deze manier kan enkel in de vorm event [guard] aangezien de state anders "blocking" zou worden (de state moet altijd de macht uit handen geven).
Action Een action kan een stuk code zijn dat uitgevoerd wordt bij de state transition. Het kan ook een functie aanroep van een andere klasse zijn. Cruciaal is dat een action direct wordt uitgevoerd, zonder wacht toestanden.

## Slide 81
Als je wilt wachten op ....
Vervolgens maak je een publieke functie in de klasse van je STD
Waarin in die functie de eventBit geset wordt...
Zet je dit langs de pijl in je STD
En daarna maak je je case van je switch case waarin op hetzelfde bitje gewacht wordt!

## Slide 82
Als je wilt wachten op ....
Vervolgens maak je een publieke functie in de klasse van je STD
Waarin in die functie de waarde naar de Queue gestuurd wordt, en de eventBit geset wordt...
Zet je dit langs de pijl in je STD
En daarna maak je je case van je switch case waarin op hetzelfde bitje gewacht wordt!

## Slide 83
Als je iets wilt doorgeven naar een andere taak (dus klasse)
Vervolgens maak je een publieke functie in de klasse waar je het naar wilt doorgeven!
En in die functie zet je de eventBits van die klasse.
Zet je dit langs de pijl in je STD achter een / of in de body van de state

## Slide 84: Waiting for multiple...

## Slide 85: Waiting for multiple...
Dit stuk laat ik even weg (voor de focus op de overgang).

## Slide 86: Waiting for multiple...

## Slide 87: Waiting for multiple...

## Slide 91
State Transistion Diagrams...